Практична робота

Тема роботи: основні принципи спостережень за рівнем хімічного забруднення ґрунту та за його забрудненням важкими металами.

Мета роботи: реєстрація наявного рівня хімічного забруднення ґрунтів; виявлення географічних закономірностей та динаміки тимчасових змін забруднення ґрунтів.

Завдання:

- Навчитись закладати стаціонарні площадки екологічних досліджень у межах адміністративних районів за трьома методами.

- Навчитись відбирати ґрунтові проби.

- Розрахувати коефіцієнт концентрації Ксі для свинцю та нікелю, якщо відомо, що Сі для свинцю дорівнює 35 мкг/г, для нікелю 29 мкг/г, а Сфі для свинцю становить 15 мкг/г, для нікелю 18 мкг/г.

- Розмістити на топографічній основі пункти спостереження за забрудненням ґрунту важкими металами.

Хід роботи.

1. У зв’язку з нерівномірним забрудненням довкілля актуальним є закладення стаціонарних площадок екологічних досліджень у межах адміністративних районів за трьома методами. За першим методом як основу розміщення сітки стаціонарних площадок застосовують розу вітрів, орієнтуючись на 2–3 напрямки. На карту у відповідному масштабі в підвітряному напрямку наносять прямі лінії (протилежні напрямку вітру) з позначенням віддалей від джерела забруднення (0,5, 1, 5, 10, 20, 30, 50 км). У цих точках закладають постійні або тимчасові ділянки екологічних досліджень. Згідно з другим методом площадки екологічних досліджень розташовують на перетині ліній двокілометрової сітки на ґрунтовій карті. Відповідно до третього методу на ґрунтову карту наносять основний напрямок вітру та проводять радіуси відповідних румбів. Потім окреслюють дуги на відстані 2, 3, 4, 5 км від джерела забруднення. Віддаль між радіусами повинна бути не більша як 22,50. У точках перетину радіусів і дуг закладають стаціонарні площадки або відбирають проби згідно з ГОСТ 17.04.3.01.83, ГОСТ 17.4.4.02.84.

2. Ґрунтові проби відбирають на віддалі 5–50 км від джерела забруднення по осі переносу повітряних мас, за переважаючими напрямками розсіювання викидів. У зонах дії основних автомагістралей проби відбирають у межах 10–200 м, селищних доріг – 5–50 м від дороги. Опорні розрізи закладають на глибині 2 м або до рівня ґрунтових вод, загальні розрізи – до глибини 30 см. Проби сухих ґрунтів відбирають у полотняні щільні мішечки, мокрі – в поліетиленові, які після доставки в лабораторію негайно сушать у приміщенні, що добре провітрюється, й аналізують.

3. Ксі = Сі/Сфі, де Сі – концентрація забруднюючої речовини в ґрунті; Сфі – фонова концентрація забруднюючої речовини, мг/кг ґрунту.

4. При виборі ділянок спостереження вихідним документом є топографічна основа. Контури міста, промислового комплексу розміщують в центрі плану місцевості. Із геометричного центру за допомогою циркуля наносять кола на відстанях 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 8,0; 10,0; 20,0; 30,0; 50,0 км, тобто позначають зону можливого забруднення ґрунтів важкими металами. На план місцевості наносять контури багаторічної “рози вітрів” за 8–16 румбами. Найдовший вектор, який відповідає найбільшій повторюваності вітрів, спрямовують у підвітряну сторону, його довжина становить 25–30 км  на плані – 25–30 см). Отже, контур, утворений розою вітрів, схематично охоплює територію найбільшого забруднення важкими металами. У напрямку радіусів будують сектори шириною 200–300 м поблизу джерел забруднення з поступовим розширенням до 1–3 км. У місцях перетину осей секторів з колами розміщуються так звані ключові ділянки.